岳阳城陵矶新港有限公司

2021年度堆场主干路面维修询价公告

# 1.项目概况

港区5#堆场南北两头转弯路段的砼地面、13m下引桥与联锁块地坪路面接口处，对已沉降、碾压损坏的砼地面路面、少量联锁块进行维修，面积约计1000㎡，计划工期为 40个日历日完成交付使用。

项目地点：岳阳城陵矶新港有限公司。

项目规模：针对港区5#堆场南北两侧、13米引桥下坡与地坪联锁块接口路面维修，砼标号C40。（包括材料、人工、机械费及税费等所有费用）

资金来源：岳阳城陵矶新港有限公司2021年度预算

# 2. 报价人资质要求

2.1 报价人必须持有工商管理部门核发的营业执照并具有独立法人资格或持有事业单位法人证书，并具备市政工程施工资质（主干道路）。（提供营业执照复印件）

2.2报价人近2年内（报名起始日往前推算）承担过至少一项市政工程施工业绩（主干道路维修），业绩金额不少于30万。（提供合同复印件）

2.3 报价人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）涉及正在诉讼的案件且经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约；

（6）为投资参股本项目的法人单位；

若存在以上情形之一的，评审委员会将否决其报价申请。

2.4本次报价不接受联合体报价。

- 招标内容及要求

3.1项目工期：合同签订之日起40个日历天完成该项目，交付使用。

3.2本项目最高限价为：人民币叁拾陆万元整（小写： ¥360000.00元）超过最高限价作废标处理。

3.3主要技术要求：

1、技术标准：新浇筑砼（商品砼）路面厚度不底于25CM，砼强度以28d龄期的弯拉强度标准值不低于5.0MPa,达到国家一、二级公路水泥混凝土路面结构。

2、质量要求：路面与基层浇筑前表面松散渣石必须清理干净，钢筋使用应符合国家有关标准的技术质量要求。施工质量按【公路水泥混凝土路面施工技术规范】（JTGF30-2003)中第4.1节的有关规定。

3、服务要求：做好现场的安全文明施工、佩戴好个人的劳保用品，提供质量验收所须要的资料。

4、其他要求：服从公司的各项管理制度，完工后料尽场清。

# 4.报价文件要求

4.1报价文件包含5个部分（见附件一），即报价函、报价清单、资格证明、实施方案、其他资料文件。

4.2报价文件需正本一份，副本二份，放入同一密封袋。

4.3报价人报价表应包含询价范围内的一切费用，总价不作调整。

4.4报价文件须加盖公章，封面注明报价项目名称、联系方式，并经法人代表签字或授权代表签字，密封完好。

# 5.报价文件递交方式、时间

5.1 报价文件递交截止时间为2021年8月 10日 17时 0分。

5.2 报价文件应直接送达湖南省岳阳市云溪区沿江西路50米岳阳城陵矶新港有限公司办公楼一楼103室。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的文件，不予受理。

# 6.评标办法

询价人将采用综合评估法选择中标单位。

# 7. 发布公告的媒介

# 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台网（http://www.cebpubservice.com）、湖南省港务集团有限公司门户网站（http://www.hnsgwjt.com/）上发布。

# 8．监督部门

岳阳城陵矶新港有限公司党群部

地址：湖南省岳阳市云溪区沿江西路50米岳阳城陵矶新港办公楼四楼

电话：13873049118（陈先生）

邮政编码：414000

# 9.联系方式

9.1 询价人：岳阳城陵矶新港有限公司

9.2 地址：岳阳城陵矶新港有限公司

9.3 收件人：刘先生

9.4 联系电话：13337302333

9.5 电子邮箱：2296958196@qq.com

附件一：

报  价  文  件

（正/副本）

项目名称：

报价单位：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

联系方式：

年   月   日

目   录

一、报价函

二、报价清单

三、资格证明文件

四、实施方案

五、其他资料文件

一、报价函

1．我方经现场踏勘和研究了贵方提供的    （标段名称）    的询价文件的全部内容，愿意以人民币(大写)        元（￥         ）的总价，按询价文件规定的要求实施。

2．随同本报价函递交的附录属于合同文件的组成部分。

3. 我方承诺在询价文件约定的期限内完成全部工作。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价人：    （全称）   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：           年     月     日

二、报价清单

（一）报价汇总表

（见附件三堆场主干路面维修工程量清单）

- 资格证明文件

（一）报价人必须持有工商管理部门核发的营业执照并具有独立法人资格或持有事业单位法人证书，并具备市政工程施工资质（主干道路）。（提供营业执照复印件）

（二）报价人近2年内（报名起始日往前推算）承担过至少一项市政工程施工业绩（主干道路维修），业绩金额不少于30万。（提供合同复印件）

（三）报价人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）涉及正在诉讼的案件且经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约；

（6）为投资参股本项目的法人单位；

若存在以上情形之一的，评审委员会将否决其报价申请。

（四）本次报价不接受联合体报价。

法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：              性别：    年龄：     职务：         系  （报价人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

报价人：        （全称）        （盖章）

日  期：         年      月     日

授权委托书

本人           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，在此授权           （单位）           （姓名），其身份证号码：           ，作为我方合法授权代表，以我方名义并代表我单位全权处理           （项目名称）项目投标相关事宜：

本授权书期限自     年   月   日起至     年   月   日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。授权代表无权转让委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件。

投标人：（全称）（盖章）

法定代表人：    （签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日  期：    年    月    日

四、实施方案

（包括工作措施、工作方法、工作手段、工作流程、安全保障、质量保证、进度安排、人员安排等，格式自拟。）

五、其他资料文件

报价人认为要提交的其它资料。

附件二：

项目评标办法：综合评估法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 资 格 评审表 | 形式评审 | 报价书签署是否正确； 是否有法定代表人身份证明或法人授权委托书； 是否有报价书及标价； 4、报价是否唯一。 |
|  |  | 资质要求 | 1、报价人必须持有工商管理部门核发的营业执照并具有独立法人资格或持有事业单位法人证书，并具备市政工程施工资质（主干道路）。（提供营业执照复印件） 2、报价人近2年内（报名起始日往前推算）承担过至少一项市政工程施工业绩（主干道路维修），业绩金额不少于30万。（提供合同复印件） 3、报价人不得存在下列情形之一： （1）被责令停业的； （2）被暂停或取消投标资格的； （3）财产被接管或冻结的； （4）涉及正在诉讼的案件且经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响； （5）在最近三年内有骗取中标或严重违约； （6）为投资参股本项目的法人单位； 若存在以上情形之一的，评审委员会将否决其报价申请。 4、本次报价不接受联合体报价。 |
|  |  | 响应性审查 | 1、报价情况。2、报价内容。3、服务工期及要求。 |
|  | 满足以上资格审查条件的报价人进入下一轮审查。 |
| 二 | 评标办法 | 分值构成 (总分100分) | 商务部分：30分 技术部分：30分 投标报价：40分 |
| 1 | 商务评审（30分） | 类似项目业绩（10分） | 自报价截至日前2年内，满足资格证明中业绩要求的计5分；另外每增加一个业绩增加1分，最多计5分；上述得分相加最多计10分。 （以合同复印件为准作为评审依据）。 |
|  |  | 企业能力（10分） | 年度主营业务收入在 300万元（含）以上的得10分，在100-200 万计5分， 100 万元以下的不得分。 （以上年度审计报告复印件为准）。 |
|  |  | 项目团队实力（10分） | 项目团队有项目负责人1人（具备二级建造师证书）、技术人员1人（具备中级职称）、施工员1人（施工员岗位资格证）、安全员1人（具备安全考核合格证书C证）、质量员1人（具有质量员岗位资格证书）；满足以上所有条件得8分，缺一项不得分；提供证书复印件。 项目负责人具备一级建造师证书加1分，技术人员有高级职称职称的加1分，共计2分，提供证书复印件。 |
| 2 | 技术评审（30分） | 实施方案（30分） | 实施方案完整、科学合理、可操作性强，计21-30分；实施方案完整、科学合理、可操作性一般，计11-20分；实施方案完整、科学合理性一般、可操作性差，计1-10分；未提供项目实施方案，不得分。 |
| 3 | 投标报价评分标准 (40分） | 投标报价（40分） | 评标基准价计算方法： 除按规定被宣布废标的投标报价外，所有有效投标人投标报价的算术平均值即为评标基准价。若有效标超过5家，可剔除最高、最低标后，进行算术平均；有效投标报价应在最高投标限价范围内） 投标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的投标报价>评标基准价，则投标报价得分=P-偏差率×100×E1； （2）如果投标人的投标报价≤评标基准价，则投标报价得分=P+偏差率×100×E2。 其中：P是投标报价所占的评分满分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=2，E2=1。 |

### 附件三、工程量清单表

岳阳城陵矶新港有限公司主干道路改造项目（实际工程以现场勘察为准）

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除路面 | m2 | 1000 |
| 2 | 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):25 | 100m2 | 10 |
| 3 | 拆除道路基层 无骨料多合土 机械拆除 厚15cm内 | 100m2 | 10 |
| 4 | 余方弃置 | m3 | 370 |
| 5 | 自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):5 采用新型智能环保专用运输车 机械[J4-13]换为[J00024] | 100m3 | 3.7 |
| 6 | 水泥稳定碎(砾）石 | m2 | 1000 |
| 7 | 水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度20cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 10 |
| 8 | 钢筋网片 | t | 9.922 |
| 9 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14 | t | 9.922 |
| 10 | 植筋 | 根 | 220 |
| 11 | 植筋增加费 钢筋 φ25 | 100根 | 2 |
| 12 | 水泥混凝土 | m2 | 1000 |
| 13 | 水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):25 换为【商品混凝土(砾石) C35】 | 100m2 | 10 |
| 14 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | 100m2 | 10 |
| 15 | 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm | 100m | 2.5 |
| 16 | 缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 每增减1cm | 100m | 2.5 |
| 17 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 |
| 18 | 场外运费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1 |
| 19 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 |
| 20 | 拆除路面 | m2 | 1000 |
| 21 | 余方弃置 | m3 | 370 |
| 22 | 水泥稳定碎(砾）石 | m2 | 1000 |
| 23 | 钢筋网片 | t | 9.922 |
| 24 | 植筋 | 根 | 220 |